ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Автоматическая Коробка Переключения Передач (АКПП)

### Как известно, коробка-автомат является сложным сочетанием гидравлики, механики и электроники. При этом гидромеханические АКПП отличаются повышенными требованиями к уровню, качеству и состоянию трансмиссионной жидкости. Жидкость в коробке должна быть чистой, подходить по свойствам и заливаться в достаточном количестве (не больше и не меньше рекомендуемого уровня). В этом случае коробка будет работать корректно, износ деталей и элементов будет минимальным, что позволит значительно увеличить ресурс агрегата.

### Если масло не менять, то в нем будут накапливаться загрязнения и продукты износа, микрочастицы и т.д. В результате работа на таком масле приводит не только к сбоям, но и к износу коробки, образованию задиров на поверхностях, закупорке каналов и т.п.

### Естественно, давление масла в АКПП может падать, появляются пинки, рывки и толчки коробки автомат. Передачи могут буксовать и проскальзывать, в некоторых случаях коробка-автомат «падает в аварию» (включается аварийный режим).

### Для поддержания автоматической трансмиссии в рабочем состоянии без ремонта по причине загрязнения агрегата рекомендуется при замене масла в агрегате использовать специальный очиститель.

Обслуживание автоматической трансмиссии (АКПП)

(Замена масла и промывка автоматической коробки передач продуктами BG)

При возникновении признаков неисправности АКПП (толчки при переключении, задержка переключения и т.д. …), перед проведением сервиса в качестве диагностики, добавьте в картер АКПП банку BG 310 и проведите тестовую поездку 8-10 км.

Если «толчки» ушли, то АКПП необходимо промыть, заменить масло, и снова добавить в чистое масло кондиционер BG 310.

Если «толчки» не пропали, то АКПП имеет механический износ и требует ремонта (замена жидкости не устранит возникших проблем).

Перечень рекомендуемого для использования оборудования:

Для замены масла в АКПП

### SL-045M                                                        BG PF5

Установки для обслуживания АКПП автомобилей с полным циклом промывки и замены жидкости в автоматичес кой трансмиссии «ATF».

Набор используемых материалов при проведении сервиса замены масла в АКПП:

BG 106

Очиститель автоматических трансмиссий.

- 1шт. Рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10литров.

BG 310

Кондиционер жидкости АТF.

- 1шт. Рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10литров.

План работ

- Добавьте очиститель BG 106 в старую трансмиссионную жидкость. Одна банка объемом 325 мл. рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10 литров. Для трансмиссий большего объема заливать BG 106 в соотношении 3-4% от объема трансмиссии.

- Поднимите автомобиль на подъемнике, чтобы колеса не касались земли.

- Запустите двигатель и в течение 20 минут селектором АКПП переключайте все режимы с расчетом не менее одной минуты в каждом положении, чтобы обработать все клапаны и каналы гидроблока. В случае отсутствия подъемника, удерживайте автомобиль на тормозе при переключении селектора АКПП.

- Произведите замену жидкости в АКПП, в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого оборудования BG PF5 или SL-045M.

- После замены технической жидкости АКПП, добавьте в новую трансмиссионную жидкость продукт BG 310.Одна банка объемом 325 мл. рассчитана на средний объем автоматической трансмиссии 8-10 литров. Для трансмиссий большего объема заливать BG 310 в соотношении 3-4% от объема трансмиссии.

Не переполняйте трансмиссию!!!

Инструкция аппарата PF5

https://www.youtube.com/watch?v=FW3avTCz7iA

Общее видео АКПП

https://www.youtube.com/watch?v=97_Zmoq2Ecs

Замена масла в 8-ми ступенчатой АКПП

https://www.youtube.com/watch?v=N92ix2DL2is

Презентация BG 310

https://www.youtube.com/watch?v=pyHdyrwTdwA

Основное видео АКПП

https://www.youtube.com/watch?v=v2VJus_oUpE

Спецификации

Оригинал BG 106

Перевод спецификации BG 106

Проблема:

Условия городского движения в режиме старт/стоп и высокие температуры, ускоряют износ жидкости, что приводит к потере необходимых рабочих свойств и вызывает образование отложений на компонентах трансмиссии. Эти отложения могут привести к появлению вибрации, проскальзыванию фрикционов, задержке переключения передачи или толчкам.

Решение:

BG Quick Clean — очиститель для автоматических трансмиссий — быстро удалит накопившиеся отложения с гидроблока, гидротрансформатора и других компонентов автоматической коробки передач, вариатора и мокрого сцепления DCT и DSG.

Преимущества:

- Поддерживает производительность коробки передач

- Продлевает срок службы жидкости

- Продлевает срок службы трансмиссии

Использование:

- Прогрейте автомобиль. Добавьте 11 унций (325 мл) BG Quick Clean в масляный картер трансмиссии. Поднимите машину так, чтобы колеса оторвались от земли.

- Переключайте передачу во все положения так, чтобы BG Quick Clean мог циркулировать по всем каналам. Для более крупных транспортных средств доля очистителя составляет 3-4% от объема жидкости.

BG Products, Inc., не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное использование данного продукта.

Оригинал BG 310

Перевод спецификации BG 310

Проблема:

Современные автоматические коробки передач подвергаются суровым условиям вождения, таким как движение в режиме "старт/стоп" и тяжелом нагрузкам. Эти условия значительно увеличивают рабочие температуры, которые ускоряют процесс окисления и деградации, что приводит к формированию отложений на поверхности компонентов коробки передач.

Кроме того, чтобы получить максимальную эффективность от транспортных средств, многие производители полагаются на 8, 9-ти даже 10-ступенчатые автоматические коробки передач. Наличие большего количества передач повышает КПД существующих двигателей. Это позволяет устанавливать более экономичные двигатели с меньшим объемом на большие транспортные средства.

Решение:

BG ATC Plus ® — кондиционер для жидкости автоматических трансмиссий — разработан с использованием новейших химических компонентов с учетом современных требований производителей Автоматических коробок передач:

- Предотвращает термическое разрушение жидкости

- Восстанавливает эксплуатационные свойства новых и использованных жидкостей для автоматических трансмиссий

- Значительно улучшает сопротивляемость к окислению

- Исправляет и предотвращает вибрации в коробке и проблемы с переключением передач.

Преимущества:

- Улучшает характеристики переключения передач всех типов автоматических коробок передач

- Продлевает срок службы жидкости и срок службы трансмиссии

- Предотвращает образование отложений

- Сохраняет уплотнения эластичными, что предотвращает утечки трансмиссионной жидкости

- Защищает от воздействия экстремальных нагрузок (EP)

- Предотвращает задержки и толчки при переключении передач

- Защищает от износа фрикционов

Использование:

Добавляйте BG ATC Plus ® в новую жидкость автоматической коробки передач при каждой смене жидкости:

- 6 унций (177 мл) в транспортных средствах с объемом до 8,5 Кварт (8 литров), но не более;

- 11 унций. (325 мл) в автомобилях с 8,5-14 квартами (8-13.25 л) трансмиссионная емкость;

- 1 литр (946 мл) в автомобилях с трансмиссионной емкостью 8-12 галлонов (30-45 л).

Этот продукт не рекомендуется использовать в бесступенчатых трансмиссиях (CVTs), трансмиссиях с двойным сцеплением (DCTs) или трансмиссиях, требующих трансмиссионной жидкости Ford Type F.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

BG Products, Inc. не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное использование данного продукта.

Оригинал BG 303

Перевод спецификации BG 303

Проблема:

Бесступенчатые трансмиссии (вариаторы) подвергаются сильному износу из-за больших нагрузок и высоких скоростей работы агрегата. Быстродействующая, противоизносная добавка, является единственной защитой и жизненно важным компонентом для правильной работы вариаторной трансмиссии.

Жидкость в вариаторах, трансмиссиях с двойным сцеплением (DCT) и коробки передач с прямым переключением передач (DSG) испытывают сильнейшую термальную и окислительную нагрузку, которая ускоряет процесс деградации и потери ее защитных свойств.

Окисление и загрязнение жидкости продуктами износа металла приводит к потере ее рабочих характеристик и увеличению износа компонентов трансмиссии.

Решение:

BG CVT Plus — это кондиционер, разработанный для улучшения свойств новой и используемой жидкостей как в ременных, так и в цепных бесступенчатых трансмиссиях, с мокрым двойным сцеплением и коробках передач с прямым переключением передач. Он продлевает срок службы жидкости, предотвращает образование отложений, улучшает антиокислительную стабильность жидкости и улучшает противоизносные характеристики.

Кондиционер BG 303 совместим со всеми жидкостями CVT, DCT и DSG.

Использование:

Каждый раз добавляйте одну банку BG CVT Plus (11 унций/325 мл) в трансмиссионную жидкость при ее замене. Не переполняйте систему выше уровня (MAX).

- Одна банка (11 унций/325 мл) BG CVT Plus обрабатывает до (2,5 галлонов/9,4 л) жидкости.

- Для использования в агрегатах с меньшим объемом жидкости коэффициент обработки составляет (4,5 унции/133 мл) на галлон (3,7 л).

Не предназначен для использования в ступенчатых автоматических коробках передач.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

BG Products, Inc., не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное использование данного продукта.