ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости (антифриза).

Охлаждающая жидкость защищает силовой агрегат автомобиля от превышения допустимой для работы мотора температуры и коррозии деталей системы охлаждения.

На состояние системы охлаждения, а значит - и двигателя, не последнее влияние оказывают характеристики охлаждающей жидкости.

Перечислим основные свойства антифриза:

1. Способность сопротивляться отрицательным температурам, оставаясь в жидком состоянии;

2. Способность не закипать в определенном температурном диапазоне;

3. Негорючесть;

4. Антифриз не должен пениться;

5. Повышенная теплоемкость и теплопроводность;

6. Антифриз не должен быть агрессивным к материалам деталей системы охлаждения;

7. Охлаждающая жидкость должна оставаться в стабильном состоянии, независимо от того эксплуатируется она в системе охлаждения или хранится в канистре;

Со временем характеристики антифриза меняются из-за постоянного воздействия на него то высокой, то низкой температуры. Помимо этого в систему охлаждения попадают и инородные вещества. Все это приводит к тому, что охлаждающая жидкость меняет свой химический состав и начинает: пениться, агрессивно относиться к металлам, количество щелочи в ней начинает изменяться и т.д.

Необходимо соблюдать регламент ее замены, а также постоянно мониторить ее состояние, и в случае необходимости – менять!

Промывание системы охлаждения – необходимый этап при замене антифриза. Особенно он актуален в том случае, когда слитая жидкость загрязнена шлаками, маслами, ржавчиной, силикатным гелем и пр. соединениями.

Правильно выполненная промывка позволит эффективно удалить загрязнения из магистралей.

Процесс промывки специалисты рекомендуют выполнять не реже чем каждые два года.

Симптомы для рекомендации проведения сервиса:

- подошло время плановой замены (здесь ориентируйтесь на рекомендации изготовителя);

- “мутность” раствора (появляется осадок);

- повышенное образование пены;

- наличие хлопьев в составе охлаждающей жидкости;

- “ржавый” цвет (хладагент нейтрализует следы коррозии, теряя свои свойства);

- плотность не соответствует нормам (температура замерзания);

- нарушен кислотно-щелочной баланс (PH);

### Свойства:

- Растворяет и удаляет накипь на всех внутренних поверхностях системы охлаждения.

- Восстанавливает теплообмен (теплопередачу), охлаждение двигателя.

- Улучшается обогрев салона.

### Преимущества:

- Применение очистителя позволяет производить очистку всех компонентов топливной системы.

- Применение специального кондиционера, гарантированно защищает, как саму жидкость от деградации, так и все компоненты топливной системы от ее пагубного воздействия при окислении и потери рабочих свойств.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Замена охлаждающей жидкости.

Перечень используемого оборудования:

### SL-033M                  BG CT2                        SL-037

Установки для обслуживания системы охлаждения автомобилей с полным циклом промывки и замене охлаждающей жидкости.

Набор используемых расходных материалов для проведения сервиса по обслуживанию системы охлаждения:

BG 540

Промывка системы охлаждения.

- 1шт. Рассчитана на средний объем охлаждающей жидкости 7-10литров.

BG 511

Универсальный герметик систем охлаждения «антитечь».

- 1шт.  Рассчитана на средний объем системы охлаждения 7-10литров.

BG 546

Универсальный кондиционер жидкостей систем охлаждения.

- 1шт. Рассчитана на средний объем системы охлаждения  7-10литров.

- BG 997   Тест полоски для тестирования             охлаждающей жидкости.

План работ

- Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры, после чего заглушите и удалите из системы 325 мл. охлаждающей  жидкости (для заливки очистителя).

- Добавьте продукт BG 540 в систему охлаждения из расчета 1 банка на 7 литров охлаждающей жидкости.

Если на радиаторе системы охлаждения имеется заливная горловина с крышкой, то очиститель следует заливать непосредственно в радиатор.

- Запустите двигатель на 20-30 минут и включите на максимум температуру и интенсивность обдува салона.

- Произведите замену охлаждающей жидкости в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого оборудования: CT2; SL-037M; SL-033M.

- Добавьте в систему охлаждения продукт BG 546 для нейтрализации остатков отработанной жидкости и оптимизации свойств новой охлаждающей жидкости.

- С помощью продукта BG 997 проведите тест состояния охлаждающей жидкости на плотность (ph) и диапазон положительных и отрицательных температур.

- Продукт BG 546 может использоваться независимо от сервиса системы охлаждения, для частичного восстановления и оптимизации свойств используемой охлаждающей жидкости.

- После проведения сервиса прогрейте двигатель автомобиля, пока не откроется термостат, для полного заполнения системы во избежание «завоздушивания».

Примечание: Продукт BG 511 использовать при наличии незначительной утечки охлаждающей жидкости.

Тематическое видео:

Промывка и замена охлаждающей жидкости с аппаратом CT2  -

https://www.youtube.com/watch?v=WNaiUpRoy1c

Общее видео о системе охлаждения (тест полоски)      -

https://www.youtube.com/watch?v=RvnXGwASHvk

Общее видео о системе охлаждения   -

https://www.youtube.com/watch?v=_88rnbisjtk

Набор для тестирования PN 996.

Спецификации по продуктам:

Оригинал.  BG 546.

Перевод 546:

ПРОБЛЕМА: Со временем защитные присадки в охлаждающей жидкости двигателя истощаются, нарушается кислотно-щелочной баланс, что делает охлаждающую жидкость агрессивной и не способной защищать компоненты системы охлаждения.

Это приводит к появлению коррозии, образованию накипи, и других твердых частиц, которые препятствуют правильному регулированию температуры двигателя.

Результатом таких неконтролируемых процессов может стать, как утечка охлаждающей жидкости, так и перегрев двигателя. Что приведет к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту

РЕШЕНИЕ: BG Universal Super Cool ® - это уникальная формула, которая восстанавливает свойства охлаждающей жидкости до ее высшего уровня защиты. Этот кондиционер предназначен для использования в обычных, долговечных, гибридных, тяжелых и дизельных охлаждающих жидкостях. Он обеспечивает отличную защиту

для всех металлов, используемых в современных автомобильных системах охлаждения. Он соответствует необходимым техническим требованиям ASTM 2809

и ASTM 2570 в ASTM reference синтетический используемый хладагент.

Химическая формула имеет в своем составе отличные ингибиторы коррозии и антипенные добавки

Восстанавливает баланс присадок и правильный рН охлаждающей жидкости.

Защищает от пенообразования и коррозии металлов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Безвреден для прокладок, уплотнений и других компонентов системы охлаждения

- Не содержит боратов и фосфатов

- Биоразлагаемый в неиспользуемом виде

- Совместимость со всеми отечественными, азиатскими и европейскими стандартами

Подходит для любых бензиновых и дизельных двигателей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

### Добавьте одну 8 унций. (236 мл) бутылка BG Universal Super Cool ® для системы охлаждения объемом до 8 литров (8 литров); добавьте одну

### 12 унций. (354 мл) бутылка BG Universal Super Cool ® для 12-литровой (11-литровой) системы охлаждения (или 30 мл на литр охлаждающей жидкости) весной и осенью или всякий раз, когда требуется дополнительная защита от ржавчины или коррозии.

### ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### BG Products, Inc., не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное использование данного продукта.

Оригинал 540:

Перевод 540:

ПРОБЛЕМА:

Типичным явлением практически во всех автомобильных системах охлаждения является возможное образование ржавчины, накипи и накопления других отложений.

Даже малейшее накопление этих образований на поверхностях компонентов системы охлаждения, может резко повлиять на ее способность контролировать и регулировать температуру двигателя. Это происходит из-за нарушения чувствительности и точности датчиков измерения и контроля температуры, заклинивания термостата, ухудшения теплопередачи и отвода тепла.

Ржавчина, масло и накопление накипи также ограничит поток охлаждающей жидкости по системе, что приведет к перегреву и возможному повреждению двигателя.

Еще все перечисленные выше проблемы, снижают эффективность обогрева салона

РЕШЕНИЕ:

BG Universal Cooling System Cleaner обеспечивает превосходное удаление накипи, масла и агрессивных минеральных отложений, которые образуются в системе охлаждения. При использовании по назначению, BG Universal Cooling System Cleaner удалит труднорастворимые отложения, вызванные выпадением осадка в следствии деградации и потере защитных свойств охлаждающей жидкости. BG 540 это универсальный

очиститель системы охлаждения, который также поможет растворить и удалить продукты коррозии. Ржавчина может ускорить процесс истощения защитных присадок, что приведет к ускорению коррозии металлических поверхностей.

После использование очистителя BG540 в системе охлаждения, не требуется нейтрализации.

Подходит для любых бензиновых и дизельных двигателей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

### Добавьте одну бутылку 12 унций (355 мл) или 8 унций (237 мл) универсального очистителя в систему охлаждения.

### Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Переключите регулятор температуры обогрева салона на максимально высокое положение.

### Оставьте двигатель заведенным еще на 10-30 минут и заглушите двигатель.

### Слейте отработанную жидкость. После чего заполните систему чистой дистиллированной водой и промывайте до тех пор, пока хлопья отложений и ржавчины не перестанут сливаться из системы.

### Слейте воду, используемую для промывки и заполните систему жидкостью с надлежащей концентрацией, рекомендованной производителем автомобиля. BG Universal Cooling System Cleaner может использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Он не содержит никаких жестких химикатов и безвреден для всех компонентов системы охлаждения.

### Не оставляйте в системе на длительное время.

### ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### BG Products, Inc., не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное использование данного продукта.

Оригинал 511

Перевод 511:

ПРОБЛЕМА:

От размера отверстия зависит скорость утечки охлаждающей жидкости. Волокона в

BG Universal Cooling System Sealer имеют размеры от шести до десяти раз меньшие, чем проходы, в радиаторе охлаждения или радиаторе отопителя. Это исключает засорение, даже если проходы уменьшены до половины их размера из-за накопления накипи или продуктов коррозии.

При движении по системе, охлаждающая жидкость несет в своем объеме взвешенные волокна герметика к месту разрыва и утечки. Волокна герметика проходя через отверстие повреждения, имеют тенденцию прилипать и накапливаться. Это нарастание продолжается до тех пор, пока отверстие не будет полностью заделано. Тем самым герметик образует постоянный тип заплаты.

РЕШЕНИЕ:

BG Universal Cooling System Sealer быстро и полностью закупоривает места утечек в системе охлаждения.

- Ремонт протечек

- Предотвращает перегрев

- Продлевает срок службы системы охлаждения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Состоит из рафинированных органических волокон, ингибиторов коррозии, буферного агента и антипенных ингредиентов.

- Безвреден для компонентов системы охлаждения и не блокирует поток охлаждающей жидкости.

- Совместим со всеми видами охлаждающих жидкостей.

Подходит для любых бензиновых и дизельных двигателей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

### Перед использованием энергично встряхните флакон.

### Для профилактического обслуживания добавьте в систему охлаждения одну бутылку герметика BG Universal Cooling System Sealer.

### Для устранения утечки:

### Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

### Добавьте одну бутылку 12 унций (354 мл) BG Universal Cooling System Sealer в систему охлаждения в соотношении один 12 унций. (354 мл) бутылка в 10-20 Кварт (9-19 литров) охлаждающей жидкости. Для систем большего объема, пропорционально увеличьте количество.

### Перед тем как закрутить крышку радиатора обратно, промойте заливную горловину и крышку чистой водой. Это обеспечит удаление остатков волокон герметика, которые могу нарушить герметичность уплотнения клапана в крышке радиатора.

### Запустите двигатель на 10 минут. Убедитесь, что термостат открылся. Утечка должна немедленно начать замедляться. После повышения давления должна произойти полная остановка.

### Рекомендуется к применению во всех типах систем охлаждения.

### Не использовать оборудование для фильтрации охлаждающей жидкости.

### Совместим со всеми компонентами системы охлаждения, включая алюминий и пластик.

### ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### BG Products, Inc., не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное использование данного продукта.